## Slide 1: מערכת חישה לאלגוריתמיקה מתקדמת
מספר הפרויקט: 22-1-1-2667
שמות הסטודנטים: טל אריאלי, שחר הנובר
שם המנחה: שמחה ליבוביץ
מקום ביצוע הפרויקט: אוניברסיטת תל אביב
חתימת המנחה למצגת:

## Slide 2: נושא הפרויקט
פרויקט גמר זה עוסק בבניית תשתית מבוססת Raspberry Pi עבור פרויקטים עתידיים בהנדסת חשמל בדגש על פרויקטים בתחום הפיזיותרפיה.
ביצוע חיבור וכתיבת תשתית אחידה ורחבה ככל הניתן בעבור פרויקטים אחרים שיהיו זקוקים לה.
סביבת העבודה והתשתית תכיל את כניסות הסנסורים השונים ויציאות אשר יכילו חיווים רלוונטיים כמו חיווי ויזואלי, ובשילוב עם תשתית מבוססת M5Stack, רטט וצליל ובכך יהיה ניתן לבצע התאמה שלה למהות הפרויקטים השונים.

## Slide 3: מוטיבציה ומטרות
מהות הפרויקט היא ליצור סביבת עבודה ידידותית אשר כניסותיה יהיו סנסורים (מיקרופון, מצלמה וחיישן LIDAR) ויציאותיה יהיו חיווי של תאורה, קול או חיווי ויזואלי בהתאם לדרישת המשתמש.
חיבור עם Arduino- יצירת ממשק משותף עם תשתית הArduino וחיישניה על מנת להגדיל את מגוון השימושים של המערכת באמצעות שימוש בחיישנים משלימים לחיישני תשתית הRaspberry PI.
פרויקט זה מכיל תיעוד מפורט של החומרה והתוכנה והממשק בניהם, זאת על מנת להקל על אלו שישתמשו בתשתית זו וירצו לשפרה.
התיעוד יכיל פירוט של סביבת העבודה, הרכיבים השונים בה, כל חיבור וחיבור שיעשה בסביבת העבודה וכל התוכנה שבה נעשה פירוט לרבות הקוד להפעלת וההתמודדות עם התרחישים השונים.
בניית מבדקים וניסויי עבודה לחיישנים. בדיקת תקינות החיישנים, הצגת התוכן הנקלט ובניית ניסויי התראה בהם החיישנים יתריעו מפני הופעת אובייקט במחקר שהוגדר מראש.

## Slide 4: תוצרי הפרויקט
מסמך הגדרת חיישנים אשר מכיל את כלל האפשרויות לכל סנסור, מידע עליהם, עלות, יתרונות וחסרונות, המבדקים השונים אשר אפשר לבצע עבור כל סוג.
מסמך שמתאר באופן מפורט וויזואלי את החיבורים השונים ואת ההפעלה של כל אחד מרכיבי המערכת.
שרטוט המעגל עם כלל הרכיבים.
תיאור מילולי של סביבת העבודה.
תיאור התוכנה שנכתבה בPython לעבודה מול כל אחד מהרכיבים בסביבת העבודה.
תיאור אלגוריתמי הבדיקה עבור על אחד מהחיישנים.
מדריך כתוב לשימוש בתשתית ובקוד המשויך לה ולכל סנסור.

## Slide 5: דיאגרמת בלוקים
Arduino –
בקר ה M5STACK
בקר זה מסוגל לרוץ באופן עצמאי או לפעול בהתאם לפקודות מהRaspberry PI
Outputs
Intel RealSense D435 camera system
Inputs
Screen
0.91 inch OLED Display Module
Mouse and keyboard
USB
I2C
USB
USB
HDMI Display
Rplidar: LIDAR Sensor
Micro-HDMI
WI-FI
Software:
Python
Linux
Raspberry PI 4 –
Model B

## Slide 6: שרטוט חשמלי של המערכת
Power
Screen
Mouse
Key-board
RPLidar
Intel-RealSense Camera
x2
x2
USB 3
USB 2
USB 3
USB 2
USB-C
Micro-HDMI
5V
Vcc- 3.3V
Gnd
SCL
SDA
0.91 Inch OLED
Fan
Gnd
Arduino type M5Stack

## Slide 7: שרטוט התשתית על כלל רכיביה
Raspberry PI 4 Model B
Intel RealSense D435 camera system
Rplidar: LIDAR Sensor
USB keyboard
USB Mouse
Arduino - M5STACK
HDMI type Display
0.91 inch OLED Display Module
הערה: חיבור הOled נעשה באופן המתואר בשקופית הקודמת

## Slide 8: תוכנה
כלל התוכנה נכתבה ב 3Python. תחילה ביצענו התקנה של שפת התכנות על גבי הRaspberry Pi ולאחר מכן כתבנו תוכניות python נפרדות עבור כל בדיקה שנדרשנו לבצע.
גישה לתוכניות המצלמה:
ספריות רלוונטיות שנעשו בהן שימוש:
For Lidar: os, Pygame, Rplidar, serial.serialutil
For Camera: time, Pyrealsense2, Cv2, Numpy, realsense_depth
For M5stack: Pyserial, Matplotlib, Pywin32, Scipy
גישה לתוכניות ה LIDAR וה-OLED:
פתיחת הטרמינל
מעבר לתיקיה עם קובץ הפיתון
הרצת תוכנית הבדיקה
פתיחת הטרמינל
מעבר לתיקיה עם קבצי הפיתון דרך הטרמינל
פתיחת סביבה וירטואלית לפי המדריך בספר הפרויקט
הרצת תוכנית הבדיקה

## Slide 9: תוצאות ומסקנות
הצגת יכולות המצלמה: שימוש במצלמת Intel RealSense D435 כדי לספק מידע עומק בזמן אמת עבור נקודה שנבחרה על ידי המשתמש.
Intel RealSense D435 camera system
עבור המצלמה- מטרתנו הייתה לבנות מבדקים שמציגים את יכולות המצלמה וליצור אפשרות לבצע התרעה בעת הופעת מכשולים במרחק מוגדר.
יצירת אפשרות התרעה: שימוש במצלמת Intel RealSense D435 לזיהוי אובייקטים במרחק מוגדר מראש.
בדוגמה זו- זיהוי ואזהרה על אובייקטים שקרובים לחיישן ממרחק של 0.75 מטרים
נקודה שנבחרה
נקודה שנבחרה
אין עצם שקרוב מ0.75 מ' ממרכז המסך- אין התראה
התראה – הופעת עצם במרחק 0.42 מ'
התראה – הופעת עצם במרחק 0.71 מ'
הצגת המרחק של העצם שנמצא במקום שבו בחר המשמש באמצעות העכבר

## Slide 10: תוצאות ומסקנות
Intel RealSense D435 camera system
ביצוע מדידת מרחק ממרכז הפריים של המצלמה ביצוע הרחקה וקירוב של אובייקט.
Chart: מרחק מרכז הפריים כתלות בזמן
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.46 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | 0.98 | 1.14 | 1.31 | 1.5 | 1.68 | 1.87 | 2 | 2.19 | 2.37 | 2.48 | 2.46 | 2.19 | 1.9 | 1.59 | 1.3 | 0.97 | 0.7 | 0.47 | 0.34 | 0.28 | 0.42 | 0.61 | 0.8 | 0.97 | 1.14 | 1.34 | 1.51 | 1.73 | 1.6 | 1.31 | 1.01 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.46
Object
האובייקט נמצא במרחק מסוים מהחיישן ונעשית מדידה
Intel RealSense D435
האובייקט במרחק של 1m
מסך
Object
הרחקת האובייקט מהחיישן
Intel RealSense D435
האובייקט במרחק של 2m
מסך

## Slide 11: תוצאות ומסקנות
יצירת הדמיה בזמן אמת של נתוני סריקת LIDAR בחלון pygame.
בדוגמה זו- שימוש בחיישן בשני חדרים שונים וקבלת ההדמיה בזמן אמת מזווית עילית.
Rplidar: LIDAR Sensor
עבור חיישן הLIDAR- מטרתנו הייתה להציג את יכולות החיישן ולבנות מודל התרעה מפני מכשולים וזיהוי מיקום המכשול.

## Slide 12: תוצאות ומסקנות
Rplidar: LIDAR Sensor
עבור חיישן הLIDAR- מטרתנו הייתה להציג את יכולות החיישן ולבנות מודל התרעה מפני מכשולים וזיהוי מיקום המכשול.
התרעה בזמן אמת על הימצאות אובייקט במרחק קטן יותר מהמרחק שנקבע מראש. סריקה של 360 מעלות סביב החיישן. בעת ביצוע ההתרעה נלקחה גם מדידת מרחק ומדידת זווית.
LIDAR
Object
מעל מרחק ההתרעה
האובייקט נמצא רחוק מהחיישן (מעל המרחק שהוגדר באלגוריתם)
מסך ריק- ללא התראה
LIDAR
Object
מתחת למרחק ההתרעה
האובייקט נמצא קרוב לחיישן. החיישן מתריע על המסך ומדפיס את המרחק ואת הזווית
Alert-
מרחק, זווית
התראה מופיעה על המסך יחד עם המרחק והזווית שנדגמו

## Slide 13: תוצאות ומסקנות
Rplidar: LIDAR Sensor
גרפים המראים התרעה בזמן אמת על הימצאות אובייקט במרחק קטן יותר מ15 ס"מ . סריקה של 360 מעלות סביב החיישן. הדגימה מתרחשת כאשר האובייקט מתקרב לחיישן קרוב מ15 ס"מ. בעת ביצוע הדגימה ישנה ההתרעה ונלקחת מדידת מרחק ומדידת זווית.
Chart: מרחק במ"מ כתלות במספר המדידה
Chart: הזווית שבה זוהה האובייקט כתלות במדידה

## Slide 14: תוצאות ומסקנות
חיבור עם Arduino M5stack
Raspberry PI משמש כמאסטר, ונעשית סריקה של המכשיר וחיבור בתצורת הWIFI. על גבי התצוגה ב Raspberry PI אפשר לראות את המוצאים של הסנסורים של ה M5stack Arduino
שימוש בחיישן טמפרטורה-
מימין- מיקום של אובייקט בעל טמפרטורה גבוהה על גבי החיישן
משמאל- הסרת האובייקט החם מהחיישן
צג הArduino אשר מראה את חיבור מוצלח באמצעות WIFI לRaspberry Pi
חיווים על עבודה תקינה של חיישני הArduino והצגת ממצאים בצג ה Raspberry Pi שכוללים מד מרחק, מצלמה תרמית, חיישן לחץ, מד תאוצה ומד GYRO

## Slide 15: תוצאות ומסקנות
התשתית מהווה בסיס למערכת זיהוי מכשולים וניתן להשתמש בה ובתכולותיה בפרויקטים עתידיים בהנדסת חשמל בשילוב עם פרויקטים בפיזיותרפיה.
התשתית מוכנה לאדפטציות שונות בהתאם לצרכי הפרויקטים העתידיים. התקנת סביבות וידטואליות בעבור החיישנים נעשתה ונכתבו תוכניות ואלגורתמי בדיקה לחיישנים ועל כן ניתן לעשות בהם שימוש וגם לבנות על בסיסם תוכניות בדיקה שונות.
התשתית מבצעת תקשורת WIFI עם תשתית הM5stack ועל כן אפשר לעשות שימוש בחיישנים של תשתית זו בעבור צרכים שונים לפרויקטים העתידיים, חיישנים אלה משלימים את החיישנים שנעשה בהם שימוש בפרויקט זה.
קיימות חוברות תיעוד מסודרות שמכילות את החומרה שבה נעשה שימוש, את התוכנה שנכתבה ואת סביבות ההתקנה.

## Slide 16: הצעות להמשך
הוספת חיישנים נוספים כמו מיקרופון ורמקול וליצור מבדקים שכוללים זיהוי קול והתרעה קולית.
שיפור התשתית באמצעות כתיבת אלגורתימי בדיקה שמשלבים כמה מהחיישנים יחד.
בניית אב הטיפוס הפיזי שיכיל את החיישנים ואת התשתית כולה יחד – יחד עם תשתית הM5stack .

## Slide 17: תיעוד הפרויקט
מסמך הגדרת רכיבים
המסמך מכיל את כלל האפשרויות המתאימות שמצאנו עבור כל רכיב חומרתי שנרצה לעשות בו שימוש בפרויקט. המסמך יכיל על כל אפשרות: מידע (מפרטים), מידע על שיטות החיבור ופרוטוקולי תקשורת, עלות וקישור לרכש, יתרונות וחסרונות והמבדקים השונים אשר אפשר לבצע עבור כל סוג של סנסור.

## Slide 18: תיעוד הפרויקט
מסמך התקנות של כלל החיישנים
חוברת זו מכילה את התדריכים המפורטים להתקנת כל אחד מהרכיבים וחיבורו לRaspberry Pi. היא כוללת הפניות לאתרים רלוונטיים שבהם נעזרנו על מנת לשמור על תוקף תוכן החוברת וכן הדרכות מפורטות אשר עומדות בעד עצמן עבור כל חיישן שנעשה עליו מבדק בעבודה זו, הספריות שנעשה שימוש בהן והסביבות הווירטואליות שנדרשה התקנתן בעת השימוש בחיישן

## Slide 19: תיעוד הפרויקט
Git-hub: מכיל את כלל הקבצים של הפרויקט, את ספר הפרויקט, מצגת, פוסטר, סקריפטים ותוצרים. https://github.com/ShaharHanno/TAU-RP-Sensing/